## Slide 1
C06
Control / Status Integration
Code Fix Result v003
force_reinit recovery는 PASS. soft_reset recovery는 chip_busy/PH_RESP_DRAIN 경계 Open으로 분리.
PASS
force_reinit
OPEN
soft_reset
ACCEPT
STAT polling
NEXT
Plan v004
C06 Code Fix Result v003 | 생성 2026-05-11 21:12:01 KST | 실행 stamp 260511212000

## Slide 2
Recovery 검증 Matrix
v003은 recovery 경로를 force_reinit PASS와 soft_reset Open으로 분리했다.
ID
시나리오
결과
근거
V3-01
v002 baseline
PASS
v003 script 선행 실행
V3-02
run -> force_reinit -> run
PASS
2회 run, total 88 beats
V3-03
post-force STAT
PASS
T7 post-force-reinit
V3-04
output/IRQ
PASS
output PASS, IRQ 0
V3-05
run -> soft_reset -> run
OPEN
pipeline busy pending 후 IFIFO read=0
V3-06
o_irq_pipe policy
ACCEPT
reserved/tie-off 유지
근거 로그: xsim_c06_v003_top_int_force_260511212000.log / xsim_c06_v003_top_int_soft_260511212000.log

## Slide 3
force_reinit PASS 흐름
PH_RESP_DRAIN을 우회해 PH_INIT으로 재진입하고 다음 run이 정상 출력된다.
Run #1
PASS
T8
FORCE_REINIT
PH_INIT
re-entry
Run #2
START
Run #2
PASS
STAT
clean
구간
run1
run2
판단
T0->T1
11clk
11clk
동일
T0->T2
92clk
92clk
동일
T0->T5
192/189clk
190/189clk
보존
근거: force log T0/T1/T2/T5 markers, cycle 2891~17465

## Slide 4
soft_reset Open 흐름
status read가 가능해도 다음 START accept가 닫히지 않는다.
Run #1
PASS
T8
SOFT_RESET
PH_RESP
DRAIN
Run #2
START
pending
busy
IFIFO
read=0
12,000 clk 추가 대기 후에도 face_seq는 pipeline busy pending을 반복했다. 따라서 단순 대기값 부족이 아니라 chip_busy/PH_RESP_DRAIN 경계 Open으로 판단한다.
지점
cycle
판단
soft_reset
8692
MAIN_CTRL[30]
post-soft status
11570
CSR read 가능
shot stimulus
23605
accept 불가 상태
failure
24697
IFIFO read=0
근거: soft log T8/T7/pending/Failure markers

## Slide 5
v004 수정 방향
soft_reset을 회복 명령으로 보장할지, force_reinit 전용 recovery로 계약화할지 결정한다.
후보
방향
장점
위험
A
soft_reset도 PH_INIT 회복 보장
SW 단순
stale response pollution
B
force_reinit만 recovery
현재 구조와 주석에 부합
SW 계약 복잡
C
bus_phy/response soft flush
soft_reset 안전 보장 가능
RTL 영향 큼
권고: 먼저 focused TB로 i_bus_busy / i_bus_rsp_pending / s_drain_to_init_r를 분리 계측한 뒤 A/B/C 중 하나를 선택한다.
다음 산출물: Code Fix Plan v004 -> Result v004 -> C06 handoff 갱신