## Slide 1
C02 Chip Acquisition
추가 검증 결과 v001
raw backpressure, stale expected-count, latency / pipeline / II
xsim PASS
total_raw_words=256
fault propagation fixed
검증 중 결함 발견
EF 안전 종료 시 fault 표시 누락
RTL 보완
completion 경로 mismatch 반영
재검증 PASS
empty read 0, tuser clean
기준: Doc/TDC-GPX-Datasheet.pdf + C01 bus timing 계약 / 최종 수정: 2026-04-30 15:58:25 +09:00

## Slide 2
검증 범위
C02 내부 drain pipeline에서 직접 확인 가능한 경계를 우선 닫음
GPX IC
IFIFO / EF
C01 bus_phy
read response
C02 chip_run
drain decision
C02 raw FIFO
AXI output
downstream
ready
VB-C02-03
count-known / stale count
VB-C02-05
latency / pipeline / II
VB-C02-06
bounded backpressure
VB-C02-08
fault propagation
이번 검증은 C02 내부 positive/bounded 경계를 닫는다. forced negative exit-code, PH_RESP_DRAIN stuck/fatal, config_ctrl/top CDC, downstream 전체 tuser boundary는 별도 보류 항목이다.

## Slide 3
발견 결함과 보완
stale expected-count가 EF로 종료될 때 faulted 표시가 누락되던 경로를 수정
입력
expected=4/1
actual=2/0
EF 우선
empty read 방지
기존 RTL
faulted=0
보완 RTL
faulted=1
수정 위치
tdc_gpx_chip_run.vhd:524-554
completion 경로에서도 expected-vs-actual mismatch 계산
tdc_gpx_chip_run.vhd:633-643
fallback 경로와 공통 변수 사용
검증 증거
[17] stale expected count stopped at EF without empty read
[17] mismatch propagated via raw tuser fault flag and sticky

## Slide 4
Latency / Pipeline / II
200 MHz 기준, bounded raw output backpressure 조건 실측
T0
IrFlag pin assert
0 clk
T1
first raw data accepted
40 clk / 200 ns
T2
chip_run internal complete
167 clk / 835 ns
T3
output drain_done accepted
168 clk / 840 ns
output hold
1 clk / 5 ns
II min
1 clk
II max
14 clk
data words
20 exact
II_min은 GPX read II가 아니라 raw output FIFO가 tready 해제 후 보유 beat를 연속 handshaking한 출력 측 II다. GPX IC read timing은 Datasheet와 C01 bus_phy 계약이 절대 기준이다.

## Slide 5
VB Matrix 업데이트
Plan v004 기준 추가 close 상태
VB-C02-03
강화
stale expected-count: EF 우선 stop + faulted drain_done
VB-C02-05
강화
latency / pipeline split / output II cycle 계측
VB-C02-06
부분 close
bounded raw tready backpressure PASS
VB-C02-08
부분 close
stale mismatch fault propagation PASS
VB-C02-10
강화
verify 문서 + xsim 로그 증거 추가
전체 close는 아직 아니다. negative exit-code, PH_RESP_DRAIN fatal, config_ctrl/top CDC, downstream 전체 tuser boundary, illegal timing matrix가 남아 있다.

## Slide 6
다음 검증 포커스
C02를 완전히 닫기 위해 남은 경계
Negative TB
forced empty read / tuser violation
exit-code evidence
PH_RESP_DRAIN
stuck / fatal / auto-recover
long-run evidence
Integration
config_ctrl/top expected CDC
downstream tuser boundary
Timing legality matrix
Datasheet + C01 bus timing 기준으로 illegal 조합 clamp/assertion
Evidence package
VB별 PASS / HOLD / FAIL 로그 경로와 문서 추적성 정리
현재 상태: C02 내부 보강 검증 PASS. 다음 단계는 negative/integration/fatal path를 분리해 닫는 것이 합리적이다.