## Slide 1
C02 Expected Count CDC / Top 통합 보완
생성: 2026-04-30 22:12 KST | 기준: Datasheet I-Mode single 운용 흐름
핵심 판단
기존 3개 CDC는 IFIFO1 / IFIFO2 / final_valid가 서로 다른 snapshot으로 섞일 수 있음
보완: 65-bit 단일 tuple CDC로 chip_run ST_DRAIN_LATCH 입력을 원자화
검증 결과
config_ctrl 통합: data=16, ctrl=8 PASS
chip_ctrl 회귀: ALL TESTS PASSED

## Slide 2
문제 구조와 보완 구조
chip_run은 세 값을 같은 사이클에 래치하므로 CDC도 하나의 논리 tuple이어야 함
기존
expected_ififo1
32b CDC
expected_ififo2
32b CDC
final_valid
1b CDC
ST_DRAIN_LATCH
동시 래치
위험: count와 final qualifier가 서로 다른 update일 수 있음
보완
[31:0] IFIFO1
[63:32] IFIFO2
[64] final
65b
CDC
ST_DRAIN_LATCH
동일 snapshot
효과: count/final skew 제거, GPX read timing 영향 없음

## Slide 3
Timing / Pipeline Block
control path만 보강. GPX bus read II와 throughput은 변경하지 않음
shot_start
fire_count=1
stop_evt
running count
fire_count
final beat
65b tuple
CDC
IrFlag
ST_DRAIN_LATCH
운용 계약: final tuple은 IrFlag 이전에 TDC domain으로 도착해야 한다.
Latency
control CDC latency 존재
Throughput
read data path 영향 없음
II
IFIFO read II 변경 없음

## Slide 4
Verification Evidence
xsim 로그 기반 closure
config_ctrl 직접 통합 TB
4 chip x IFIFO1/2 x 2 word
raw data=16, ctrl=8
chip_ctrl 회귀
ALL TESTS PASSED
total_raw_words=796
추적 근거
RTL: tdc_gpx_config_ctrl.vhd:682, 690, 1374, 1388, 1408
TB: tb_tdc_gpx_config_ctrl.vhd:216, 464, 528, 610
Log: xsim_config_expected_cdc.log:32 / xsim_chip_ctrl_regression.log:1343

## Slide 5
Closure / Next Items
OP-C02-03은 code + TB + log evidence 기준 close
닫힘
OP-C02-03
expected-count tuple CDC
유지
Datasheet read timing
변경 없음
후속
full_int echo packing
별도 검토
남은 경계: echo_receiver stop_evt packing은 C02 stop_cfg_decode의 per-chip [IFIFO2|IFIFO1] layout과 별도 계약 검토가 필요하다. output stream CDC 전체 재설계는 C03/C04 경계 검토 항목으로 유지한다.