## Slide 1
C03 -> C04 인계 v002
이번 generation: C03 내부 Hit[16] 보존, C04 최종 VDMA에서는 폐기
C03 내부
Hit[16] metadata
C04
metadata sanitize
VDMA stream
Hit[16] 없음
다음 generation
17-bit 복원 검토
항목
v002 결정
metadata [6:0]
C04 final VDMA 전 0으로 clear
Hit slot
Hit[15:0]만 최종 유효
Full hit
이번 generation 범위 제외
근거: 사용자 결정 2026-05-01 / Datasheet page 20, 27

## Slide 2
권장 처리 위치
metadata beat를 아는 face_assembler에서 clear하는 것이 가장 단순하다
C03 cell stream
face_assembler
metadata beat 식별
[6:0] clear
bubble 없음
FIFO + header
pass-through
위치
판단
face_assembler
권장: s_fwd_beat_r = s_rt_last_beat_r 시점에 clear
header 이후
비권장: header/data가 섞여 metadata 식별 복잡
blank-fill
이미 [6:0]=0, 계약만 명시
C04 Plan v002: C04-C metadata sanitize 항목 신설