## Slide 1
C04 Plan v002
최종 VDMA stream에서는 Hit[16]을 버리는 계획으로 변경
C03 input
metadata [6:0]
Hit[16]
C04-C
sanitize
[6:0]=0
VDMA output
Hit[15:0] only
Next gen
17-bit 검토
변경
내용
Q-C04-01
pass-through 확인 -> sanitize 확인
VB-C04-01
final metadata [6:0]=0 검증
범위
full 17-bit output은 다음 generation
절대 기준은 Datasheet, 운용 결정은 이번 generation final stream 정책

## Slide 2
Sub-cluster v002
metadata sanitize 단계를 C04-C로 명시
단계
대상
분석 핵심
C04-A
face_assembler input FIFO
C03 cell stream 수락, faulted tuser
C04-B
face_assembler scheduling
active mask, strict order, blank-fill
C04-C
metadata sanitize
real metadata beat [6:0] clear
C04-D
output FIFO
ready/valid 경계, abort flush
C04-E
header_inserter
48B header, SOF, EOL, frame_done
C04-F
final VDMA
32/64/128 width별 protocol, Hit[16] 폐기 확인
C04-C가 v002의 핵심 추가 분석 단위

## Slide 3
Timing Block v002
sanitize는 metadata beat cycle 안에서 처리하고 bubble을 만들지 않는다
T0
cell accepted
T1
input FIFO
T2
scan/resolve
T3
forward
S
[6:0] clear
T4
VDMA
Metric
v002 확인
Latency
sanitize가 추가 cycle을 만들지 않는지
Throughput
cell/header beat count 변경 없음
II
row forward II=1 유지 여부
Pipeline
face_assembler output register 내 clear 가능성
검증: C03 input [6:0]=1 패턴 -> final VDMA [6:0]=0