## Slide 1
C06 -> 다음 단계
Control/Status Integration Handoff v001
C06은 GO_WITH_CONTRACT입니다. 다음 단계는 C06 내부 수정이 아니라 시스템 소비자 계약 수락입니다.
I-Mode single
close
32/64/128
baseline PASS
force/soft
recovery PASS
system
reserve open
archive: sim_results/vivado_xsim/sessions/260514132259_c06_v004_recovery/

## Slide 2
인계 계약
다음 단계는 아래 계약을 수락한 뒤 시스템 관점 검증으로 확장합니다.
ID
계약
상태
H-01
운용 범위는 I-Mode single
Accepted
H-02
GPX timing은 C01/C02 Datasheet 계약 상속
Accepted
H-03
AXI recovery pulse는 TDC pulse로 보존
Closed
H-04
force_reinit -> PH_INIT -> next run
Closed
H-05
soft_reset -> PH_RESP_DRAIN -> PH_INIT
Closed
H-06
face/status recovery boundary reset
Closed
H-07
Hit[16] final output 제거 정책 유지
Accepted
근거: C06_Control_Status_Integration_260514132259_C07_Handoff_v001.md section 3

## Slide 3
Data / Control / Status 경계
C01~C06 내부를 다시 여는 것이 아니라, final stream과 status 소비 계약을 닫습니다.
C01
GPX bus
C02
acquire
C03
cell pipe
C04
output
C06
control/status
C07/system
VDMA/PS
경계
다음 단계 수락 내용
final stream
rise/fall lane, SOF/tlast, 32/64/128 width parser
status
STAT5/6/7 polling, o_irq_pipe reserved
timing
C06 II는 TB scenario interval과 RTL latency를 분리해서 해석
system budget
VDMA/PS/Ethernet 8 us reserve는 별도 실측/검증
C06 handoff는 system consumer contract로 확장

## Slide 4
Latency / Throughput / II
다음 단계에서 그대로 받아야 하는 C06 관측값입니다.
Metric
값
주의
T0 -> T1
11 clk / 55 ns
fire_count final
T0 -> T2
92 clk / 460 ns
IrFlag TB timing
T0 -> TLAST
189~192 clk
64-bit small TB
shot-to-shot T0
2107 clk / 10.535 us
TB interval, 최소 II 아님
source -> TDC
20 ns / 4 clk
recovery CDC
recovery throughput
88 beats / tlast 4
64-bit force/soft
핵심: C06 recovery는 steady-state shot pipeline을 악화시키지 않고, run-to-run recovery boundary만 닫습니다.
근거: C06 Result v005 section 5, official xsim logs

## Slide 5
다음 Cluster 선택지
초기 계획은 C06까지 정의되어 있으므로 C07은 목적을 먼저 정해야 합니다.
후보
목적
권고 상황
C07_System_Integration
VDMA/PS/Ethernet, parser, board reserve
시스템 연결 검증을 계속할 때
C07_Release_Readiness
synthesis/STA, sim report, release checklist
release 준비 단계일 때
Final Report
C01~C06 운용 개념과 검증 패키지 통합
추가 RTL 분석이 없을 때
인계 결론: C06은 GO_WITH_CONTRACT. 다음 단계는 내부 재수정이 아니라 계약 수락과 시스템 검증입니다.
C06 -> C07 Handoff v001