## Slide 1
C06
Code Fix Plan v005 실행 결과
C06 recovery/control/status 계약을 공식 회귀, handoff, 완료도 판단으로 고정했습니다.
GO
WITH CONTRACT
PASS
v004 recovery
KEEP
sim reports
NEXT
C07 / release
공식 archive: sim_results/vivado_xsim/sessions/260514132259_c06_v004_recovery/
C06 Result v005 | 생성 2026-05-14 13:22:59 KST | 수정 13:30:33 KST

## Slide 2
Plan v005 Closure
FP5-C06-01부터 05까지 모두 Closed 또는 Accepted로 처리했습니다.
Plan ID
목표
결과
FP5-01
C06 handoff 문서 갱신
Closed
FP5-02
공식 recovery regression 지정
Closed: run_c06_v004_recovery.ps1
FP5-03
simulation-only report 정책
Accepted: 유지
FP5-04
C06 완료도 체크 갱신
Closed
FP5-05
다음 cluster 진입 판단
GO_WITH_CONTRACT
v005는 RTL 기능 변경이 아니라, v004에서 닫힌 recovery 계약을 공식 운영 계약으로 고정하는 단계입니다.
근거: C06_Control_Status_Integration_260514115000_Code_Fix_Plan_v005.md section 7

## Slide 3
공식 회귀 Evidence
fresh compile/elab/xsim 후 세션 archive로 38개 artifact가 이동되었습니다.
검증
로그
PASS line
face_seq
xsim_c06_v002_face_seq_260514132259.log
54
status_agg
xsim_c06_v002_status_agg_260514132259.log
34
width 32/64/128
xsim_c06_v002_top_int_w*.log
143
64-bit backpressure
xsim_c06_v002_top_int_w64_bp_260514132259.log
143,145
force recovery
xsim_c06_v004_top_int_force_260514132259.log
236,238
soft recovery
xsim_c06_v004_top_int_soft_260514132259.log
244,246
명령
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\run_c06_v004_recovery.ps1 -Stamp 260514132259
archive session: sim_results/vivado_xsim/sessions/260514132259_c06_v004_recovery/

## Slide 4
Recovery Timing
200 MHz 기준 source pulse에서 TDC pulse까지 20 ns / 4 clk로 관측되었습니다.
T8 marker
43.5875 us
source pulse
43.6575 us
TDC pulse
43.6775 us
chip action
43.6775 us
run #2 PASS
Metric
force
soft
의미
source -> TDC
20 ns
20 ns
CDC latency
soft TDC -> PH_INIT
-
20 ns
idle drain 후 PH_INIT
T8 -> run2 T0
14.965 us
74.565 us
TB sequence 포함
근거: force log line 135/142/146/148/236, soft log line 135/142/146/148/156/244

## Slide 5
Pipeline 계약
Recovery는 run 내부 payload를 바꾸지 않고 run-to-run control/status boundary를 닫습니다.
AXI CSR
soft/force
config_ctrl
source toggle
3-stage sync
TDC pulse
chip_ctrl
PH_INIT
face/status
reset
next run
stream PASS
Boundary
상태
AXI -> TDC command CDC
toggle bridge로 close
chip_ctrl phase
register phase로 close
face/status recovery
top-level recovery reset으로 close
output stream
force/soft recovery 모두 beats/tlast PASS
근거: tdc_gpx_config_ctrl.vhd, tdc_gpx_chip_ctrl.vhd, tdc_gpx_top.vhd

## Slide 6
다음 단계 진입 판단
C06 내부 blocker는 닫혔고, 다음 단계는 시스템 소비자 계약을 수락하는 일입니다.
C06 Scope
I-Mode single only
Output Width
32/64/128 baseline
Recovery
64-bit force/soft PASS
System Risk
VDMA/PS reserve
남은 항목
다음 단계 처리
VDMA/PS/Ethernet 8 us reserve
system measurement 또는 reserve sweep
recovery width sweep 32/128
필요 시 C07에서 추가
Hit[16] final output
현재 generation에서는 출력하지 않음
simulation-only report
유지. release 로그 정책 변경은 별도 plan
결론: C06 -> 다음 단계 GO_WITH_CONTRACT