## Slide 1
C04 -> C06 정정 인계
초기 소통 계획 기준으로 C04 Output Stage 다음은 C06 Control/Status Integration이다.
초기 C05
Face_Output
실제 수행 완료
C04 Output Stage
다음 실제 Cluster
C06 Control/Status
v001 C04->C05 표기는 기능 방향은 맞지만 번호 체계가 불일치하여 v002에서 superseded 처리
문서
상태
C04_Output_Stage_260501043106_C05_Handoff_v001
명칭 불일치로 superseded
C04_Output_Stage_260501044033_C06_Handoff_v002
정식 인계 문서
C06_Control_Status_Integration_260501044033_Plan_v001
정식 다음 Cluster 계획
근거: cluster_analysis_communication_plan_20260429_v001.md

## Slide 2
C04 완료 판단
Output serialization, header insertion, width/cfg sweep, Hit[16] 정책을 닫고 C06으로 인계한다.
완료 항목
근거
32/64/128bit output width
tdc_gpx_output_stage.vhd:34, 216-217
rising/falling lane 분리
tdc_gpx_output_stage.vhd:97-111
runtime max_hits_cfg beat 계산
tdc_gpx_face_assembler.vhd:673-680
최종 VDMA stream Hit[16] 제거
tdc_gpx_face_assembler.vhd:829
header/tuser/frame_done 계약
tdc_gpx_header_inserter.vhd:127-136, 302-308
polygon budget xsim PASS
xsim_polygon_budget_matrix.log:554
절대 기준: Doc/TDC-GPX-Datasheet.pdf

## Slide 3
C04 Data Flow 계약
C06은 payload 재설계가 아니라 최종 stream 소비, ready, status/IRQ 계약을 검토한다.
C03
cell stream
face
assembler
output
FIFO
header
inserter
final AXIS
rise/fall
C06
system/status
계약
C06 확인
width 32/64/128
VDMA 폭, memory layout, parser 일치
tuser(0)=SOF
SOF/tlast 해석
Hit[16] 제거
현 generation SW parser 16-bit hit slot
ready high 가정
stall negative test
max_hits_cfg stable before shot
CSR snapshot 적용 시점
C04_Output_Stage_260501044033_C06_Handoff_v002.md

## Slide 4
Timing / Throughput 인계
13.888889us point interval에서 8us system reserve를 제외하고 C04 drain margin을 평가했다.
Width
cfg=7 유지
cfg swap 구간
FAIL 시작
32bit
710m까지
720~740 cfg6, 750~770 cfg4, 780~800 cfg2
810m
64bit
780m까지
790~810 cfg4
820m
128bit
810m까지
없음
820m
C06 핵심: output tready stall, status update, next start gating을 포함해 C04 PASS 조건이 유지되는지 확인
근거: C04_Output_Stage_260501042543_Polygon_Budget_Sweep_Result_v001.md

## Slide 5
C06 진입 조건
C06은 top-level sequencing, status aggregation, IRQ, recovery, downstream 계약을 닫는다.
C06 검토
주요 질문
face_seq
다음 start_tdc 허용 조건은 무엇인가?
status_agg
fault/sticky/counter/IRQ가 추적 가능한가?
tdc_gpx_top
C01~C04 연결과 clock/ready 경계가 닫혔는가?
VDMA/PS/Ethernet
8us reserve와 ready high 가정은 유지되는가?
end-to-end timing
Latency/Throughput/Pipeline/II가 하나의 그림으로 닫히는가?
다음 폴더: Doc/cluster_analysis/C06_Control_Status_Integration