## Slide 1
C06 분석 목적
C01~C04 데이터 경로를 top-level control, status, IRQ, recovery 계약으로 닫는다.
start_tdc
CSR/reset
face_seq
shot/face
C01~C04
data pipe
VDMA/PS
Ethernet
status/IRQ
recovery
핵심 질문
판단 기준
다음 start_tdc 허용 조건
face_closing, frame_done_both, output drain
fault/status 추적성
sticky/counter/IRQ/clear semantic
width/cfg 적용 시점
face/shot 시작 전 snapshot
8us reserve 유지
VDMA/PS/Ethernet ready와 stall
C06_Control_Status_Integration_260501044033_Plan_v001.md

## Slide 2
C06 분석 범위
Top integration, face sequencer, status aggregation, downstream 계약을 동시에 본다.
대상
역할
근거
tdc_gpx_top.vhd
top 연결
lines 16-17, 853, 917, 962+
tdc_gpx_face_seq.vhd
shot/face sequence
lines 31, 59, 75-93
tdc_gpx_status_agg.vhd
status/timestamp/overrun
lines 32, 94, 161-179
CSR/config
width, max_hits_cfg, clear
C06에서 line 확정
VDMA/PS/Ethernet
8us reserve
C04 polygon budget 인계
절대 기준: Doc/TDC-GPX-Datasheet.pdf

## Slide 3
상태 관계도 초안
C06 첫 분석 문서는 실제 RTL line 근거로 이 상태 관계를 검증한다.
Idle
ArmFace
ShotOpen
GPXBusy
OutputDrain
StatusUpdate
FaultHold / Recovery
검증 포인트
이유
face_closing registered boundary
조합 depth와 timing 분석성
frame_done_both 의미
rise/fall lane 모두 종료 확인
next start gating
C04 drain 중 shot 충돌 방지
상태명은 분석 초안이며 C06 Analysis v001에서 RTL 기준으로 확정

## Slide 4
Data Flow와 Control Flow 분리
C06은 데이터 beat 자체보다 제어와 status 경계가 닫혔는지 판단한다.
Data Flow
C01 read -> C02 raw -> C03 cell -> C04 AXIS
Control/Status Flow
start_tdc -> face_seq -> busy/closing/status/IRQ
경로
C06 판단
Data
end-to-end boundary, tready stall, final packet map
Control
shot accept, defer/drop/overrun, face close
Status
fault propagation, sticky clear, IRQ, counter
System
8us reserve, VDMA/PS/Ethernet timing
C06에서는 data/control/status를 같은 그림에 섞지 않고 구분

## Slide 5
Timing / Pipeline / II 계획
T0->T6 marker로 전체 운용을 하나의 timing block diagram으로 닫는다.
Marker
의미
T0
external start_tdc 또는 shot request accepted
T1
face_seq shot accept / lower cluster enable
T2
GPX stop/read/drain 완료 전파
T3
C04 final AXIS first beat
T4
C04 final AXIS tlast
T5
frame_done_both / status update
T6
다음 start_tdc 허용
Metric
C06 산출
Latency
T0->T6 구간 분해
Throughput
13.888889us point interval 만족 여부
Pipeline
registered/FIFO/CDC stage 표시
II
다음 shot 시작 최소 간격
C04 인계: 32 cfg7 710m, 64 cfg7 780m, 128 cfg7 810m

## Slide 6
검증 Matrix 초안
C06 검증은 정상 sequence와 backpressure/fault negative test를 함께 닫는다.
ID
검증 항목
목적
VB-C06-01
I-Mode single 정상 sequence
기본 운용 close
VB-C06-02
C04 drain 중 next start
defer/drop/overrun 정책
VB-C06-03
rise/fall lane 완료 불균형
frame_done_both 확인
VB-C06-04
output tready stall
II=1 가정 붕괴 확인
VB-C06-05
sticky clear / IRQ
SW 추적성
VB-C06-06
max_hits_cfg snapshot
width 이득 적용 시점
VB-C06-07
32/64/128 width sweep
system-visible 계약
AXI4-Lite TB helper는 px_utility_pkg.vhd 사용