## Slide 1
C03 Cell Pipe 보완 결과
2026-05-01 02:45 KST | 기준: TDC-GPX Datasheet | 대상: cell_pipe / cell_builder
F-C03-01 닫힘
F-C03-02 닫힘
F-C03-03 닫힘
Regression PASS
Hit[16]
metadata 보존
입력 skid
ready 경계
per-slope abort
stale 제거
C04 계약
metadata 수락
항목
핵심 판단
Datasheet
I-Mode data는 ChaCode[27:26], Start#[25:18], Slope[17], Hit[16:0] 구조
RTL
16-bit hit slot 유지, Hit[16]은 metadata [6:0]에 slot별 보존
검증
기존 smoke PASS + C03 전용 Hit[16]/skid/abort regression PASS
근거: Doc/TDC-GPX-Datasheet.pdf page 20, 27 / xsim_c03_cell_pipe_fix.log:36

## Slide 2
Hit[16] 보존 구조
slot 폭을 키우지 않고 metadata 예약 bit로 17-bit raw hit를 복원 가능하게 만든다
Datasheet
Hit[16:0]
cell_builder
collect
hit_slot[n]
Hit[15:0]
hit_msb_vec[n]
Hit[16]
cell stream
C04 입력
Metadata bit
의미
[31:25]
hit_valid[6:0]
[24:18]
slope_vec[6:0]
[15:12]
hit_count_actual
[11]/[10]
hit_dropped / error_fill
[9:8]
chip_id
[6:0]
hit_msb_vec[6:0] = Hit[16] per slot
근거: tdc_gpx_pkg.vhd:610-619, tdc_gpx_cell_builder.vhd:399-428, 653

## Slide 3
Ready 경계와 Abort 보강
Cluster 2/3 경계 ready는 skid가 닫고, demux는 skid output만 pop한다
C2 event
stream
C03 input skid
2-deep
slope demux
ready decision
rising hold
register
falling hold
register
i_abort_rise: rising clear/drop
i_abort_fall: falling clear/drop
i_abort: skid flush + both clear
문제
해결
stale-ready
외부 ready를 skid registered ready로 전환
holding stale
slope별 abort로 valid clear
abort 중 beat
target slope가 abort 중이면 pop 후 drop
근거: tdc_gpx_cell_pipe.vhd:171-203, 214-250

## Slide 4
Timing / Pipeline / II 영향
안정성은 증가하고 steady-state throughput은 유지된다
Metric
결과
판단
Latency
C2/C3 boundary +1 clk
input skid 추가 영향
Throughput
32/64/128 beat 수 동일
Hit[16]은 metadata bit 사용
Pipeline
skid -> demux -> builder
경계 register화
II
ready 유지 시 II=1
skid/demux/builder가 모두 받을 때
32-bit
5 beats/cell
64-bit
3 beats/cell
128-bit
2 beats/cell
metadata
last beat 유지
근거: fn_beats_per_cell_rt 유지 / tb_tdc_gpx_cell_pipe_c03_fix PASS

## Slide 5
검증 결과와 C04 계약
C03 보완 regression PASS, 다음 Cluster는 metadata 계약을 수락해야 한다
xvhdl
PASS
smoke TB
PASS
C03 fix TB
PASS
C04
계약 수락
C04 계약
내용
C03-C04-01
metadata [6:0] = hit_msb_vec[6:0]
C03-C04-02
Hit[15:0]은 기존 hit slot data beat
C03-C04-03
full hit = Hit[16] & Hit[15:0]
C03-C04-04
32/64/128 output width별 beat count 변경 없음
C03-C04-05
per-slope abort 후 stale hit metadata 잔류 없음
근거: xsim_c03_cell_pipe_smoke.log:28 / xsim_c03_cell_pipe_fix.log:36